СОЖ  Макрокул 100

Водосмешиваемое смазочно-охлаждающее средство

общего назначения

Макрокул 100 – универсальная биостойкая водосмешиваемая СОЖ на минеральной основе, представляющая собой смесь минерального масла и определенного набора присадок, обеспечивающих необходимые эксплуатационные и технологические свойства эмульсии.

# Применение

Макрокул 100 применяется для выполнения широкого спектра операций механообработки:

- лезвийная обработка – сверление, фрезерование, точение, растачивание, развертывание, резьбонарезание, отрезка ленточной пилой и др.

- абразивная обработка – все виды шлифования.

- пластическая деформация – резьбонакатка, вытяжка, протягивание, профилирование, прессование, холодная штамповка, волочение.

# Эксплуатационные свойства

- Отсутствие нитритов, хлоридов, аминов и борной кислоты, полициклических ароматических соединений.

- Эмульсия устойчива к действию бактерий, остается стабильной, при ее использовании не образуется неприятного запаха.

- Эмульсия сохраняет отличные антикоррозионные свойства в течение длительного времени и обеспечивает постоянную защиту оборудования.

- При работе не образует пены или пенообразование незначительно.

- Отличные смазывающие свойства обеспечивают надежную работу инструмента и оборудования.

# Обрабатываемые материалы

- Стали всех марок, включая углеродистые, легированные, нержавеющие.

- Алюминий, медь и их сплавы, жаропрочные титановые сплавы.

- чугуны всех марок.

# Рекомендуемые концентрации

| Операция | % |
| --- | --- |
| Шлифование | 3-7 |
| Резание: |  |
| - сталь и цветные металлы | 4-10 |
| - чугун | 5-10 |
| Пластическая деформация: |  |
| - резьбонакатка | 5-10 |
| - вытяжка, протягивание, профилирование | 10-20 |
| - штамповка холодная | 15-20 |
| - волочение | 15-30 |

При обработке трудно обрабатываемых материалов или использовании жесткой воды, влияющей на эффективность защиты от коррозии, необходимо использовать более концентрированную эмульсию.

# Приготовление эмульсии

Там, где это возможно, приготовление эмульсии Макрокул 100 должно производиться в отдельном резервуаре.

Необходимое количество концентрата должно постепенно добавляться в полный объем воды и никогда  наоборот. Необходимо слегка перемешивать смесь до полного добавления масляного концентрата и образования однородной эмульсии. Возможно использование автоматического дозирующего устройства.

# Транспортировка и хранение

Продукт перевозят железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки грузов.  Минимально-допустимая  температура при  транспортировке:  минус 15 оС (критичная: минус 20 оС).

Продукт должен храниться в закрытой таре под навесом при температуре не ниже 0оС. Избегать экстремальных температур и замораживания. Тара с продуктом должна быть плотно закрыта.

# Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при правильном использовании в рекомендуемых областях СОЖ Макрокул 100 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

# Очистка и утилизация

Очистка рабочей эмульсии СОЖ «Макрокул 100» от механических примесей заключается в применении общедоступных фильтров и фильтрующих материалов. Очищенную эмульсию СОЖ «Макрокул 100» после корректировки концентрации и значения рН можно возвращать в технологический процесс.

Утилизация отработанной эмульсии СОЖ Макрокул 100 не требует специальных методов разложения, возможно использование реагентного метода.

# Типичные физические свойства

| Содержание минерального масла, % | 75 |
| --- | --- |
| Вязкость кинематич. при 40 оС, мм2/с | 30-40 |
| РН рабочей эмульсии (5%) | 8,2-9,2 |
| Плотность при 150 С, г/см3 | 0,860- 0,960 |
| Корродирующее действие на металлы | Выдерживает |
| Запах | Слабый не раздражающий |